## Slide 1: E 39 Lønset-Hjelset
Hjelset 06.09.2022
Nils Pedersen, Akustikk Bergen

## Slide 2: Regelverk
T-1442 – Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
  Verktøy for planlegging
  Støyfølsom bebyggelse
  Støygrenser blir gjeldende gjennom reguleringsbestemmelsene

## Slide 3: Regelverk
NS 8175 – Lydforhold i bygninger
  Støy på uteplass – Lden 55 dB eller lavere
    Kravet gjelder gjennomsnitt for et døgn
    «Normalt hørende» skal kunne føre en samtale rundt et bord
    Areal 10-15 m2
  Innendørs lydnivå – Lpa,ekv,24h 30 dB eller lavere
    Kravet gjelder gjennomsnitt for et døgn
    Krav innendørs gjelder ikke fritidsboliger

## Slide 4: Støyberegninger utendørs
Nordisk beregningsmetode (basert på målinger)
  Medvind i alle retninger samtidig
  Med ferdig vegsystem
  Med fremtidig trafikk (20 år frem i tid)
Avstand fra veg til bolig
Terreng – skjerming
Stigning på vegen

## Slide 5: Støyberegninger utendørs forts
Beskrivelse av lydkilden
  ÅDT – årsdøgntrafikk – middel av antall kjøretøy
  Ingen korreksjon for variasjon sommer/vinter
  Hastighet – skiltet hastighet
  Andel tunge kjøretøy – over 3,5 tonn

## Slide 6: Støyberegninger utendørs forts
E 39 vest for Lønset
12300 ÅDT i år 2047 (år 2018-2020 – ÅDT 5600)
80 km/t
10 % tunge kjøretøy
E 39 vest for Hjelset
11700 ÅDT i år 2047 (år 2018-2020 – ÅDT 5200)
90 km/t
10 % tunge kjøretøy

## Slide 7: Tiltak langs veg
Profil 0-350 Lønset
  Skjerm mot nord utgår på grunn av liten effekt og stor høyde
  Betongrekkverk mot sør
Profil 800-2400 Ekra-Sigerset
  Betongrekkverk mot sør
Profil 6800-7250 Hagaelva mot øst
  Betongrekkverk mot sør
Profil 7650-8050 Thuevegen
  Voll mot sør
Profil 8150-8700 Øverbygda
  Skjerm mot nord utgår på grunn av liten effekt og stor høyde

## Slide 8: Støyberegninger innendørs
Håndbok 47 - SINTEF
  Type vegg / vindu / ventil
  Størrelse på rom
  Likt utendørs lydnivå kan gi ulikt innendørs lydnivå
Boligrapport for hver bolig
  Beregnet lydnivå ute og inne
  Forslag tiltak på bolig
  Forslag tiltak på uteplass

## Slide 9: Støytiltak ved boliger
Ventiler og avtrekk
Vinduer – lik som eksisterende
Balansert ventilasjon
Isolering av vegg/tak innvendig eller utvendig
Uteplass
  Eksisterende uteplass – 1 stk. pr boenhet
  Beregning ved +1,5 m høyde (sittende person)
  Areal 10-15 m2

## Slide 10: Fremdrift entreprenør
Oktober-november 2022
  Kontroll av konkurransegrunnlag
  Utlysing på anbud
  Desember 2022
  Anbudsfrist
  Tildeling og klagefrist
Januar-februar 2023
  Signering og oppstart
Planlagt ferdigstillelse oktober-november 2023

## Slide 11: Fremdrift huseier
Oktober-november 2022
  Avtale mellom Statens vegvesen og huseier
    Boligrapport viser tiltak
    Avtale signeres
Fra februar 2023
  Entreprenør avtaler tid for befaring og måltaking av vinduer
  Leveringstid vinduer antatt 4-6 uker
  Varsel om faktisk oppstart to uker før

## Slide 12: Avtale med huseier
Må gi tilkomst
Må rydde unna møbler
Må gi tilgang og betale for strøm
Kontroll på husdyr
Eventuelt tap av leieinntekter dekkes ikke

## Slide 13: Etter utført tiltak
Ferdigbefaring
Dokumentasjon
Huseier overtar
Huseier står for vedlikehold